# ООО «ПРОМКОНСТРУКТОР»

Руководство по эксплуатации

Воронеж 2016

Содержание

- Общие сведения……………………………...…….3

- Устройство и работа нории………………..…….4

- Подготовка к работе………………………..…….7

- Монтаж………………………………………..……7

- Установка и натяжка ленты нории…….……...8

- Правила хранения и транспортирования.……8

- Комплектность и гарантийные обязательства…….8

- Натяжка ленты нории и пуско-наладочные работы………………………………………..…….8

- Правила эксплуатации……………………..…….9

- Наиболее часто встречающиеся неисправности и методы их устранения……...............................9

- Меры безопасности при эксплуатации……...10

- Свидетельство о приёмке…………………….….11

Примечание………………………………...……………12

ПРИЛОЖЕНИЕ 1……………………….………………13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2……………………………………….14

ПРИЛОЖЕНИЕ 3……………………………………….15

- Общие сведения

Нория НПЗ-25 «Нория погрузочная зерновая» предназначена для вертикального транспортирования зерна и продуктов его переработки, а также семян других культур на высоту до 60 метров в элеваторах, зерноскладах, мельницах, крупяных, масложировых и комбикормовых заводах. Барабан верхней головки ведущий, нижней – ведомый.

Технические характеристики

Табл. 1

| Наименование | значение |
| --- | --- |
| Производительность за 1 час (на пшенице с влажностью 760 г/л ., с содержанием сорной примеси до 10 %) | 25 т/час. |
| Привод (MNRW, BONFOGLIOLI, INNOVARRY) | Мотор-редуктор: L-6-10 – 2,2 кВт 90-130 об/мин L-11-12 – 3 кВт 90-130 об/мин L-13-16 – 4 кВт 90-130 об/мин L-17-22 – 5,5 кВт 90-130 об/мин |
| Ширина ленты | 175 мм (4 слоя, 5 слоёв при высоте от 22 метров) |
| Параметры ковша (металлический) - ширина - вылет - высота | 160 мм 125 мм 100 мм |
| Частота вращения приводного барабана, об/мин. | 90 об/мин. допускается 120 об/мин |
| Шаг ковша на ленте | 200 мм |
| Гарантийный срок | 1 год |

- Устройство и работа нории

Рис. 1 Головка верхняя

Основные параметры, габаритные размеры, вес, спецификация ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Рис. 2 Головка нижняя

Основные параметры, габаритные размеры, вес, спецификация ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Рис. 3 Секция

Основные параметры, габаритные размеры, вес, спецификация ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Фактическая высота нории - это расстояние от места загрузки сыпучего материала до места её выгрузки.

Комплектность

Табл. 2

| № | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Головка верхняя | 1 шт. |  |
| 2 | Головка нижняя | 1 шт. |  |
| 3 | Патрубок выходной | 1 шт. |  |
| 4 | Лента | 1 комплект. |  |
| 5 | Ковши | 1 комплект |  |
| 6 | Метизы: болт норийный М10х30 М10х40; гайка 2 шт на болт; шайба норийная. | 1 комплект |  |
| 7 | Мотор-редуктор | 1 шт. | См. шильду |
| 8 | Корпус подшипника | 4 шт. | SKL210, UKP210+H2310 UCF-206, UCF-209 |
| 9 | Эксплуатационная документация | - паспорт на норию - паспорт на мотор-редуктор |

Табл. 3

| Зернотранспортное оборудование |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение | Мощность кВт | Количество секций | Высота, м | шаг ковша, мм | габарит ковша, мм | габарит секции |
|  |  | 1 м | 2 м | габарит. | факт. высота |  |  |  |
| Нории 20-25 тн/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НПЗ -25-6 | 2,2 | 1 | 2 | 6,74 | 6,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-7 | 2,2 | 0 | 3 | 7,740 | 7,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-8 | 2,2 | 1 | 3 | 8,740 | 8,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-9 | 2,2 | 0 | 4 | 9,740 | 9,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-10 | 2,2 | 1 | 4 | 10,740 | 10,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-11 | 3 | 0 | 5 | 11,740 | 11,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-12 | 3 | 1 | 5 | 12,740 | 12,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-13 | 4 | 0 | 6 | 13,740 | 13,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-14 | 4 | 1 | 6 | 14,740 | 14,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-15 | 4 | 0 | 7 | 15,740 | 15,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-16 | 4 | 1 | 7 | 16,740 | 16,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-17 | 5,5 | 0 | 8 | 17,740 | 17,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-18 | 5,5 | 1 | 8 | 18,740 | 18,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-19 | 5,5 | 0 | 9 | 19,740 | 19,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-20 | 5,5 | 1 | 9 | 20,740 | 20,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-21 | 5,5 | 0 | 10 | 21,740 | 21,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |
| НПЗ -25-22 | 5,5 | 1 | 10 | 22,740 | 22,636 | 200 | 160х125х100 | 282*316 |

- Подготовка к работе

Нория поставляется в разборном виде, поэтому перед её сборкой необходимо проверить первоначальный осмотр и посмотреть комплектность в соответствии с «Таблицей №2, 3».

Барабаны верхней и нижней головки  должны легко вращаться с помощью руки. На комплектных узлах не должно быть вмятин. Подшипники должны быть хорошо притянуты болтами к площадке. При монтаже необходимо использовать подъёмно-транспортные средства с соблюдением правил техники безопасности.

- Монтаж

- монтаж нории должен производиться специальной бригадой монтажников

- наладку и ремонт нории проводить только работниками прошедших аттестацию по промышленной безопасности во избежание разрушения конструкции;

- первый пуск нории необходимо производить, на холостом ходу в течении 30 минут;

- для уменьшения вытяжки ленты во время работы её необходимо подвергнуть принудительной вытяжке под нагрузкой 500 кг в течении 30 минут;

- монтаж шахт и башмака нории производить по отвесу;

- крепление башмака нории осуществляют с помощью анкерных болтов;

- верхняя головка нории и башмак выставляются по уровню;

- подготовка электроснабжения подключение электроснабжения в соответствии с ГОСТ Р 51330.13-99 «Электрооборудование взрывозащищённое» и правилами промышленной безопасности  ПБ 14-586-03;

- протягиваются все болтовые соединения.

Особое внимание необходимо обратить на выставление верхней головки, так как при транспортировке могут ослабевать болтовые соединения подмоторных плит. Вал должен иметь строго горизонтальное положение, находиться на одной оси с валом мотор-редуктора и в одной плоскости с валом башмака;

- Установка и натяжка ленты нории

Растяните ленту, проверьте наличие всех отверстий для крепления ковшей, после чего проденьте через верхнюю головку ленту нории (лента не должна быть перекручена). Далее прикручиваем ковши НПЗ-25 норийными болтами с шайбой и двумя гайками.

- Правила хранения и транспортирования

  - хранение нории и её частей (головка верхняя, головка нижняя, лента норийная, ковши, метизы) должно осуществляться в закрытом помещении; длительное хранение (консервация) нории должна не превышать 15 суток со дня последней эксплуатации;

  - нория может транспортироваться железнодорожным и автомобильным транспортом; погрузка и транспортировка осуществляется в соответствии с имеющимися правилами для определённого вида транспорта;

  - при нарушении транспортировки или правил хранения нории предприятие-поставщик не несёт ответственность за некорректную работу продукта.

- Комплектность и гарантийные обязательства

Поставка каждой нории осуществляется в согласовании с поставщиком (производительность, габаритная высота, высота фактическая). Упаковочный лист документация, и паспорт к мотор-редуктору прилагается.

Гарантийные обязательства излагаются в договоре «купли-продаже», заключаемым между покупателем и поставщиком.

- Натяжка ленты нории и пуско-наладочные работы

После прикрепления ковшей к норийной ленте её необходимо натянуть. Натяжка производится с помощью болтов, установленных на шпильках, расположенных по краям «нижней головки» нории. После чего надо прокрутить норию и проследить, к какому краю смещается лента. Если смещения нет, то регулировать не надо, в противном случае с помощью гаек можно отрегулировать смещение ленты.

Желательно установить барабан нижней головки на высоте 200 мм от дна.

После того как лента выровнена, необходимо зафиксировать барабан с помощью болтов, установленных на шпильках нижней головки; это предотвратит сбегание ленты в тут или иную сторону.

- Правила эксплуатации

  - подготовка нории к работе включает в себя периодический осмотр всей нории, проверку надёжности и состояния основных узлов, направление движения ленты с ковшами, натяжение ленты, наличие ковшей сохранность электропроводки;

  - во время работы тщательно следите за возможными неполадками: проскальзывание ленты, появление посторонних звуков, обратному ссыпанию материала;

  - необходимо осуществить чистку нижней головки нории от сыпучих материалов; при переходе на другую сельскохозяйственную культуру также надо производить очистку: прокрутите норию до полного освобождения ковшей от сыпучего материала, после чего выключите её;

  - ленту по необходимости подтягивайте, так как она имеет свойство растягиваться при работе под нагрузкой.

- Наиболее часто встречающиеся неисправности и методы их устранения

| Наименование | Неисправность | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Греется подшипник | В подшипник попала грязь, отсутствует смазка, резьбовая втулка подшипника не затянута | Промыть подшипник и заполнить его смазкой. Затянуть резьбовую втулку |
| Стук в подшипниках | Подшипник вышел из строя, из-за большого перекоса вала барабана | Заменить подшипник, выровнять головку |
| Наименование | Неисправность | Устранение |
| Нория не развивает заявленной производительности | Недостаточная подача зерна, отсутствуют ковши | Увеличить подачу зерна, добавить ковши |
| Греется мотор-редуктор | Нет соосности между валом барабана и мотор-редуктором, недостаточен уровень масла | Выровнить мотор-редуктор относительно вала барабана, долить масла, указанного в паспорте |
| Ковши задевают стенки шахты | Недостаточно натянута лента нории | Подтянуть ленту натяжными шпильками |
| Недопустимое убегание ленты с барабана | Ослаблены регулировочные шпильки оси барабана башмака | Отрегулировать положение оси барабана и затянуть шпильки болтами |

- Меры безопасности при эксплуатации

Ремонт механических и электрических частей должен производиться лицами, имеющие надлежащую квалификацию. Ремонтные работы производятся при полной остановке нории и снятом напряжении.

  - В процессе эксплуатации нории персонал должен следить чтобы:

- зерно поступало равномерно в количестве, не превышающем  паспортной производительности нории в необходимом объёме;

- посторонние предметы не попадали внутрь нории;

- лента с ковшами должна иметь достаточное натяжение, ковши не должны задевать за стенки норийных труб;

- поломанные и деформированные ковши следует заменить немедленно.

  - Запрещается:

- осуществлять ремонт и очистку оборудования, находящегося под напряжением;

- производить ремонтные работы, смазку, очистку движущейся части во время работы оборудования;

- проводить огневые работы (сварку, газо- и электрорезательные) непосредственно на нории.

11.3. 	При возникновении аварийной ситуации необходимо:

- немедленно остановить и обесточить норию;

- установить неисправность;

- обкатать норию на холостом ходу в течение 30 минут; убедившись в надёжности, продолжить работу.

- Свидетельство о приёмке

Наименование изделия_________________________________________

Номер изделия_______________________________________________

Дата выпуска_________________________________________________

Подпись

М.П.

Внимание! Мотор-редуктор залит маслом и не требует замены или подлива. Перед обкаткой нории после консервации необходимо, чтобы все основные узлы были смазаны (подшипники в корпусах подшипника!).

Внимание! Мотор-редуктор нежелательно прокручивать вручную!

Внимание! Перед работой необходимо прочесть паспорт к мотор-редуктору и руководство по эксплуатации нории!

Внимание! Маркировку мотор-редуктора можно посмотреть на шильде.

Внимание! Перед установкой секций необходимо промазать силиконом или герметиком места стыка для наилучшей изоляции сыпучего материала от внешней среды.

Внимание! Количество оборотов мотор-редуктора может регулироваться частотным преобразователем.

Внимание!!! Верхнюю пробку мотор-редуктора надо заменить на пробку-сапун которая находится в клеммой коробке электродвигателя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3